Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

1.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby projektu „Jeleniogórski system wsparcia placówek oświatowych”

1.2. Zamówienie obejmuje:

Tabela Nr 1 Zestawienie ilościowe zamawianego sprzętu:

| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
|  | Komputer przenośny typu notebook wraz z systemem operacyjnym | 3 szt. |
|  | Urządzenie wielofunkcyjne | 1 szt. |

Komputer przenośny – 3 sztuki

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer przenośny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
|  | Ekran | 15,6 cali, rozdzielczość min 1366 x 768 |
|  | Wydajność obliczeniowa | Procesor klasy x86, pojemność pamięci podręcznej min 3MB Komputer przenośny powinien osiągać w teście wydajności Mobilemark® 2012 wynik co najmniej 80 punktów, Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk odpowiedniego testu ze strony http://www.bapco.com. Jeżeli powyższe dokumenty napisane będą języku obcym, należy je złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. |
|  | Pamięć operacyjna | 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny |
|  | Parametry pamięci masowej | Min. 500 GB SATA |
|  | Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem. |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition |
|  | Warunki gwarancji | 2-letnia gwarancja producenta, |
|  | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
|  | Wymagania dodatkowe | Microsoft Windows 8 (64-bit), zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft Wbudowane porty: 1 x HDMI lub VGA; 4 szt USB w tym min. 2 porty USB 3.0, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu, czytnik kart, wbudowane głośniki, wbudowana kamera. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa min 10/100 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, Karta sieciowa bezprzewodowa Wbudowany lub zainstalowany na płycie głównej Bluetooth, nie zajmujący portów USB Klawiatura USB w układzie polski programisty, wbudowana klawiatura numeryczna. Nagrywarka DVD +/-RW Dołączony nośnik ze sterownikami Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. Waga max 2,3 kg |

Urządzenie wielofunkcyjne

| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Funkcje | Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie |
|  | Specyfikacja | Drukarka laserowa, kopiarka, skaner, fax |
|  | Rozdzielczość (mono/kolor ) | min 600 dpi |
|  | Maksymalna szybkość druku (mono/kolor) w trybie normalnym | Do 18 str./min. |
|  | Wydajność | min 25000 str./mies. |
|  | Czas wydruku pierwszej strony | maksymalnie 18 sekund |
|  | Pojemność podajników papieru | min 300 szt. |
|  | Prędkość procesora | min 600 MHz |
|  | Zainstalowana pamięć | min 192 MB |
|  | Rozmiar nośnika | min A4 |
|  | Interfejsy | USB 2.0, USB na przednim panelu, karta sieciowa 10/100, karta sieci bezprzewodowej Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|  | Możliwość drukowania mobilnego | Tak |
|  | Drukowanie dwustronne | ręcznie |
|  | Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |
|  | Rozdzielczość skanowania, optyczna | Nie mniej niż 300 dpi (w kolorze i monochromatycznie, automatyczny podajnik dokumentów); 600 dpi (w kolorze, skaner płaski); 1200 dpi (monochromatycznie, skaner płaski); |
|  | Standardowe funkcje cyfrowej dystrybucji dokumentów | skanowanie do pamięci USB; Skanowanie do folderu; Skanowanie do wiadomości e-mail; Skanowanie do Internetu/chmury |
|  | Szybkość kopiowania (tryb normalny) czarny/kolor | 18 kopii/min |
|  | Rozdzielczość kopiowania | 300 x 300 dpi |
|  | Prędkość przesyłania faksu | 33,6 kb/s |
|  | Maks. liczba numerów szybkiego wybierania | Nie mniej niż 120 numerów |
|  | Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo | Nie mniej niż 120 |
|  | Sprawność energetyczna | Certyfikat ENERGY STAR® |
|  | Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.) | 500x500x500 mm |
|  | Pobór mocy | Nie większy niż 500W |
|  | Waga | Nie więcej niż 30 kg |
|  | Zawartość opakowania | Urządzenie, min 4 startowe tonery (wydajność nie mniejsza niż 1200 str normalnego druku), kable zasilania, telekomunikacyjny i USB oraz dokumentacja papierowa oraz na nośniku, nośnik ze sterownikami |
| 13. | Gwarancja | 12 miesięcy NBD |